# ZAŁĄCZNIK NR 4  DO SIWZ

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | WYMAGANIA | OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2013 | Marka i typ samochodu |
|  | Nadwozie z przedłużoną kabiną, całkowicie przeszklone, drzwi boczne przesuwne z prawej strony, drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe lub otwierane do góry z wycieraczką i ogrzewanymi oknami |  |
|  | Przestrzeń bagażowa – długość przestrzeni ładunkowej za 3 rzędami siedzeń minimum 900 mm |  |
|  | Samochód przeznaczony do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Samochód przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, posiadać pasy bezpieczeństwa mocujące wózek i osobę niepełnosprawną oraz – od tylnych drzwi pojazdu. Możliwość demontażu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń bez narzędzi |  |
|  | Nadwozie pokryte lakierem metalizowanym w kolorze jasnym |  |
|  | Silnik o pojemności minimum 2.0 l o minimalnej mocy 110 KM |  |
|  | Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
|  | Manualna skrzynia biegów |  |
|  | Napęd na koła przednie |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
|  | Układ hamulcowy min. z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
|  | Kierownica regulowana na wysokość |  |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser |  |
|  | Poduszki powietrzne – przednie poduszki powietrzne (kierowca + pasażer) |  |
|  | Wszystkie zagłówki regulowane na wysokość |  |
|  | Klimatyzacja min. półautomatyczna rozbudowana w części pasażerskiej |  |
|  | Ogrzewanie również w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Reflektory przednie regulowane elektrycznie z miejsca kierowcy |  |
|  | Oświetlenie przeciwmgłowe (przód i tył) |  |
|  | Komputer pokładowy |  |
|  | Tapicerka materiałowa, podsufitka na całości pojazdu |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów |  |
|  | Radioodtwarzacz oraz głośniki – przód i tył |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | Komplet kół z ogumieniem zimowym (4 szt.) – założone na samochodzie |  |
|  | Komplet dywaników podłogowych |  |
|  | Chlapacze przednie kół |  |
|  | Zużycie energii (MJ/km) |  |
|  | Emisja dwutlenku węgla (g/km) |  |
|  | Emisja tlenków azotu (g/km) |  |
|  | Emisja cząstek stałych (g/km) |  |
|  | Emisja węglowodorów (g/km) |  |
|  | Samochód używany marki Renault Trafic, rok produkcji 2005, wyceniony przez rzeczoznawcę na wartość netto: 16.300,00zł. zostanie ujęty w rozliczeniu przy zakupie nowego samochodu |  |